## Slide 1: Шахматы на 3d принтере
Кузовлев Антон
23.07.2024

## Slide 2: Описание проекта:
Проект представляет собой программу в среде Tinkercad Codeblocks (ссылка на проект), предназначенную для создание модели шахмат, с меняемыми параметрами.
Общее время разработки: 8 часов.

## Slide 3: Габариты фигур заданы параметрами, изначально:
Ферзь: 30 x 30 x 59 мм.
Король: 30 x 30 x 68 мм.
Ладья: 28 x 28 x 50 мм.
Слон: 28 x 28 x 60 мм.
Конь: 28 x 34 x 58 мм.
Пешка: 26 x 26 x 50 мм.

## Slide 4: Базовые объекты:
Типы использованных объектов:
Параллелепипед
Цилиндр
Сфера
Крыша
Конус
Всего использовано 63 объекта, но это количество можно изменить параметрами.

## Slide 5: Модификаторы:
Использованные модификаторы:
Движение
Поворот
Изменение размера
Группировка
Модификаторы были использованы на каждом объекте и заданы параметрами (или математикой).

## Slide 6: Управление:
Например:
Корона ферзя
Зубья ладьи
Из блоков управления были использованы циклы для создания множеств одинаковых объектов.

## Slide 7: Математика:
Примеры математических блоков:
Математические операции (сложение, вычитание...).
Позиционирование, оси, углы.
Математика была использована в работе с параметрами и модификаторами.

## Slide 8: Переменные:
Переменные были использованы в качестве параметров, формат переменной:
<Объект> <Назначение>.
Например: Knight body angle (Knight body – объект, angle – назначение).

## Slide 9: Назначения переменных:
x, y, z, angle – осевые манипуляции (перемещение, вращение).
h, w, l, r, k (коэффициент) – Размеры объекта.
n – количество.
offset - сдвиг по оси.
Количество переменных (параметров): 95.

## Slide 10: Параметры слоя печати:
Высота слоя:0.25 мм.
Первый слой: 0.30 мм.
Ширина линии:0.65 мм.
Кратность слоёв: 2.
Ширина линии периметров: 0.55 мм.
Количество периметров: 2.
Количество верхних слоёв: 4.
Количество нижних слоёв: 3.

## Slide 11: Параметры заполнения и адгезии:
Плотность заполнения:15 %.
Тип заполнения: Гироид.
Тип адгезии: Обрамление.

## Slide 12: Постобработка модели:
Снятие поддержек
Сборка коня